## Slide 1
汇报人：待填写
指导教师：待填写
学术汇报 · 文献综述
园区光伏发电预测
需求现状与研究空白

## Slide 2
需求背景
研究现状
时距与评价
研究空白
研究路线
汇报逻辑与核心结论
需求驱动
从购电、储能与负荷决策倒推预测窗口，而非先指定模型时距。
研究现状
方法与标准框架已形成；统一基准、真实预报输入与风险评价是关键。
研究空白
园区有用时距、信息贡献转换、关键事件与运行收益仍需本地验证。
实验路线
边界核验 → 多时距对照 → SHAP与消融 → 事件评价 → 调度回测。
资料范围：用户提供的叙述性文献综合；不是穷尽性系统综述。
2
Notes: 汇报逻辑与核心结论
需求驱动：从购电、储能与负荷决策倒推预测窗口，而非先指定模型时距。
研究现状：方法与标准框架已形成；统一基准、真实预报输入与风险评价是关键。
研究空白：园区有用时距、信息贡献转换、关键事件与运行收益仍需本地验证。
实验路线：边界核验 → 多时距对照 → SHAP与消融 → 事件评价 → 调度回测。
资料范围：用户提供的叙述性文献综合；不是穷尽性系统综述。

## Slide 3
需求背景
研究现状
时距与评价
研究空白
研究路线
园区预测服务于哪些决策
近期控制
储能充放电、备用预留与突降应对，需关注响应时间及可用提前量。
日内安排
可移负荷、生产班次、充电设施和需求响应，需覆盖实际执行窗口。
日前计划
购电与市场申报需在截止前发布，并覆盖次日计划窗口。
业务边界
并网调度标准提供基准，具体园区参数与经济价值仍需本地验证。
依据综述 [1–5,9]；自发自用、交易与虚拟电厂场景应区分。
3
Notes: 园区预测服务于哪些决策
近期控制：储能充放电、备用预留与突降应对，需关注响应时间及可用提前量。
日内安排：可移负荷、生产班次、充电设施和需求响应，需覆盖实际执行窗口。
日前计划：购电与市场申报需在截止前发布，并覆盖次日计划窗口。
业务边界：并网调度标准提供基准，具体园区参数与经济价值仍需本地验证。
依据综述 [1–5,9]；自发自用、交易与虚拟电厂场景应区分。

## Slide 4
需求背景
研究现状
时距与评价
研究空白
研究路线
预测需求：从精度走向可用性
对象与数据
明确交流侧可用功率、实发功率或净负荷；记录容量、限发与故障。
时空尺度
时距、输出间隔、更新频率与历史窗口分开；确定分区或园区聚合。
误差与风险
兼顾偏差、电量、概率校准、爬坡事件及关键天气下的表现。
运行与维护
关注费用、弃光、SOC风险、系统延迟、缺测回退与跨季节泛化。
依据综述 [1–4,7,9,11–21]。
4
Notes: 预测需求：从精度走向可用性
对象与数据：明确交流侧可用功率、实发功率或净负荷；记录容量、限发与故障。
时空尺度：时距、输出间隔、更新频率与历史窗口分开；确定分区或园区聚合。
误差与风险：兼顾偏差、电量、概率校准、爬坡事件及关键天气下的表现。
运行与维护：关注费用、弃光、SOC风险、系统延迟、缺测回退与跨季节泛化。
依据综述 [1–4,7,9,11–21]。

## Slide 5
需求背景
研究现状
时距与评价
研究空白
研究路线
国内外研究现状：主要进展
多源、多时距
历史功率与未来天气融合；空间相关、多时间尺度与深度模型已有研究。
评价体系
标准与研究覆盖确定性、概率和基准技能；跨论文口径仍难直接比较。
解释与事件
SHAP、遮挡因素与专门爬坡指标已出现，结论依赖站点与解释目标。
预测接入调度
日前—日内两阶段调度及随机控制已有案例，长期园区实证仍需补充。
依据综述 [6–24]；案例、仿真与长期实证属于不同证据层级。
5
Notes: 国内外研究现状：主要进展
多源、多时距：历史功率与未来天气融合；空间相关、多时间尺度与深度模型已有研究。
评价体系：标准与研究覆盖确定性、概率和基准技能；跨论文口径仍难直接比较。
解释与事件：SHAP、遮挡因素与专门爬坡指标已出现，结论依赖站点与解释目标。
预测接入调度：日前—日内两阶段调度及随机控制已有案例，长期园区实证仍需补充。
依据综述 [6–24]；案例、仿真与长期实证属于不同证据层级。

## Slide 6
需求背景
时距与评价
研究空白
研究路线
研究现状
四个时间参数必须分别定义
预测时距 H
从发布时刻向未来覆盖多久；决定未来输出终点。
输出间隔 Δt
相邻预测点的时间间隔；本研究候选固定为15分钟。
更新频率 τ
多久重新发布一版预测；应同时记录数据延迟与预报版本。
历史窗口 L
使用过去多久的数据；第一轮固定24小时，避免同时改变多个变量。
例：H=4小时、Δt=15分钟、τ=15分钟、L=24小时，四者各自独立。
6
Notes: 四个时间参数必须分别定义
预测时距 H：从发布时刻向未来覆盖多久；决定未来输出终点。
输出间隔 Δt：相邻预测点的时间间隔；本研究候选固定为15分钟。
更新频率 τ：多久重新发布一版预测；应同时记录数据延迟与预报版本。
历史窗口 L：使用过去多久的数据；第一轮固定24小时，避免同时改变多个变量。
例：H=4小时、Δt=15分钟、τ=15分钟、L=24小时，四者各自独立。

## Slide 7
需求背景
研究空白
研究路线
研究现状
时距与评价
15分钟数据：时距与点数对应
1 / 2 / 4 小时
分别对应4 / 8 / 16个未来点，用于近端变化与日内修正比较。
8 / 12 小时
分别对应32 / 48个未来点，检验较长日内或班次窗口。
18 / 24 小时
分别对应72 / 96个未来点；72点是18小时，不能称为8小时。
历史与日界
过去96点为24小时；滚动24小时不一定等于次日自然日。
点数 N=H/Δt。文档中的 seq_len=96、pred_len=72 是原综述讨论设置，需与实际代码核对。
7
Notes: 15分钟数据：时距与点数对应
1 / 2 / 4 小时：分别对应4 / 8 / 16个未来点，用于近端变化与日内修正比较。
8 / 12 小时：分别对应32 / 48个未来点，检验较长日内或班次窗口。
18 / 24 小时：分别对应72 / 96个未来点；72点是18小时，不能称为8小时。
历史与日界：过去96点为24小时；滚动24小时不一定等于次日自然日。
点数 N=H/Δt。文档中的 seq_len=96、pred_len=72 是原综述讨论设置，需与实际代码核对。

## Slide 8
需求背景
研究路线
研究现状
时距与评价
研究空白
变量重要性与输入精度的边界
准确性
输出与真实功率的差距：用独立测试期评价模型误差。
重要性
特定模型、样本与目标的归因；排序不构成跨园区通用规律。
输入精度
传感器或天气预报的误差；高SHAP贡献不能给出精度门槛。
SHAP输出目标
若解释未来16点平均功率，只对应4小时平均输出；应分步解释并做重训练消融。
依据综述 [12–14,18]；相关输入可能共享贡献，SHAP不能直接证明物理因果。
8
Notes: 变量重要性与输入精度的边界
准确性：输出与真实功率的差距：用独立测试期评价模型误差。
重要性：特定模型、样本与目标的归因；排序不构成跨园区通用规律。
输入精度：传感器或天气预报的误差；高SHAP贡献不能给出精度门槛。
SHAP输出目标：若解释未来16点平均功率，只对应4小时平均输出；应分步解释并做重训练消融。
依据综述 [12–14,18]；相关输入可能共享贡献，SHAP不能直接证明物理因果。

## Slide 9
需求背景
研究路线
研究现状
时距与评价
研究空白
评价设计：四层证据
数值与基准
MAE、RMSE、容量归一化误差、偏差及持续性基准技能；逐提前量报告。
电量与事件
窗口累计电量偏差；突降幅度、时刻、召回率、误报率和有效提前量。
概率与轨迹
覆盖率与宽度联合报告，辅以Pinball loss/CRPS；区分逐点与轨迹风险。
运行效果
在相同负荷、电价、储能和约束下比较费用、弃光、峰值购电与SOC越限。
依据综述 [4,15–21]；接近零功率时不宜将MAPE作为唯一指标。
9
Notes: 评价设计：四层证据
数值与基准：MAE、RMSE、容量归一化误差、偏差及持续性基准技能；逐提前量报告。
电量与事件：窗口累计电量偏差；突降幅度、时刻、召回率、误报率和有效提前量。
概率与轨迹：覆盖率与宽度联合报告，辅以Pinball loss/CRPS；区分逐点与轨迹风险。
运行效果：在相同负荷、电价、储能和约束下比较费用、弃光、峰值购电与SOC越限。
依据综述 [4,15–21]；接近零功率时不宜将MAPE作为唯一指标。

## Slide 10
需求背景
研究路线
研究现状
时距与评价
研究空白
优先研究空白与可检验问题
有用时距
新增远期信息何时不再改善决策？以1–24小时对照与滚动回测检验。
信息贡献转换
历史功率与未来天气的增益何时变化？按时距、天气、季节解释并消融。
关键事件风险
突降能提前多久识别？用固定事件规则评估漏报、误报与备用需求。
可靠性与迁移
跨设备、季节和预报服务变化后是否失效？开展外推、缺测与延迟测试。
研究空白是基于综述提出的本地验证问题，不意味着相关领域从未研究。
10
Notes: 优先研究空白与可检验问题
有用时距：新增远期信息何时不再改善决策？以1–24小时对照与滚动回测检验。
信息贡献转换：历史功率与未来天气的增益何时变化？按时距、天气、季节解释并消融。
关键事件风险：突降能提前多久识别？用固定事件规则评估漏报、误报与备用需求。
可靠性与迁移：跨设备、季节和预报服务变化后是否失效？开展外推、缺测与延迟测试。
研究空白是基于综述提出的本地验证问题，不意味着相关领域从未研究。

## Slide 11
需求背景
研究路线
研究现状
时距与评价
研究空白
建议研究路线与实验控制
数据边界
核对测点、容量、时间戳、限发、故障及天气发布时间；排除未来信息泄漏。
时距对照
固定15分钟粒度和测试期，对照1、2、4、8、12、18、24小时及持续性基准。
解释与事件
分步/分组SHAP、重训练消融；预先确定突降阈值与事件匹配窗口。
价值与稳定性
补齐负荷、电价、储能和约束后做调度回测，再验证季节和设备迁移。
前向输入须为发布时可获得的真实天气预报；未来实测天气仅用于理论上界分析。
11
Notes: 建议研究路线与实验控制
数据边界：核对测点、容量、时间戳、限发、故障及天气发布时间；排除未来信息泄漏。
时距对照：固定15分钟粒度和测试期，对照1、2、4、8、12、18、24小时及持续性基准。
解释与事件：分步/分组SHAP、重训练消融；预先确定突降阈值与事件匹配窗口。
价值与稳定性：补齐负荷、电价、储能和约束后做调度回测，再验证季节和设备迁移。
前向输入须为发布时可获得的真实天气预报；未来实测天气仅用于理论上界分析。

## Slide 12
需求背景
研究现状
时距与评价
研究空白
研究路线
总结与预期成果
核心判断
预测时距由应用窗口、信息可用性、技能与运行收益共同决定。
方法贡献
形成逐提前量误差、信息增益与关键事件能力之间的可复现证据。
成果形式
时距对照图、天气/季节分层结果、SHAP与消融比较、事件与运行评价。
结论边界
缺少负荷、电价、储能与约束时，只能比较预测性能及信息贡献，不能声称经济最优。
本汇报基于提供的文献综述整理，未加入虚构实验数据或收益。
12
Notes: 总结与预期成果
核心判断：预测时距由应用窗口、信息可用性、技能与运行收益共同决定。
方法贡献：形成逐提前量误差、信息增益与关键事件能力之间的可复现证据。
成果形式：时距对照图、天气/季节分层结果、SHAP与消融比较、事件与运行评价。
结论边界：缺少负荷、电价、储能与约束时，只能比较预测性能及信息贡献，不能声称经济最优。
本汇报基于提供的文献综述整理，未加入虚构实验数据或收益。

## Slide 13
需求背景
研究现状
时距与评价
研究空白
研究路线
参考文献与标准（1/2）
[1] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 19964—2024 光伏发电站接入电力系统技术规定[S]. 2024-03-15.
[2] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 40607—2021 调度侧风电或光伏功率预测系统技术要求[S]. 2021-10-11.
[3] 国家能源局. NB/T 32031—2025 光伏发电功率预测系统功能规范[S]. 2025-09-28发布，2026-03-28实施.
[4] 中国电工技术学会. T/CES 139—2022 光伏发电功率概率预测技术要求[S]. 2022-09-26发布，2022-09-28实施.
[5] 国家发展改革委, 工业和信息化部, 国家能源局. 关于开展零碳园区建设的通知: 发改环资〔2025〕910号[Z]. 2025-06-30.
[6] 董存, 王铮, 白捷予, 等. 光伏发电功率超短期预测方法综述[J]. 高电压技术, 2023, 49(7): 2938-2951. DOI:10.13336/j.1003-6520.hve.20220974.
[7] 董明, 李晓枫, 杨章, 等. 基于数据驱动的分布式光伏发电功率预测方法研究进展[J]. 电网与清洁能源, 2024, 40(1): 8-17. DOI:10.3969/j.issn.1674-3814.2024.01.002.
[8] 赖昌伟, 黎静华, 陈博, 等. 光伏发电出力预测技术研究综述[J]. 电工技术学报, 2019, 34(6): 1201-1217. DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.180326.
[9] 魏春晖, 单林森, 胡大栋, 等. 面向需求响应的园区虚拟电厂优化调度策略[J]. 中国电力, 2025, 58(6): 112-121. DOI:10.11930/j.issn.1004-9649.202410059.
[10] 李增伟, 王娅云, 张容福, 等. 基于SE-CNN-BiLSTM与改进Transformer的光伏功率多时间尺度预测方法[J]. 浙江电力, 2026, 45(3): 120-130. DOI:10.19585/j.zjdl.202603011.
[11] 严华江, 章坚民, 胡瑛俊, 等. 考虑空间相关性的分布式光伏发电出力预测及误差评价指标研究[J]. 浙江电力, 2020, 39(3): 54-60. DOI:10.19585/j.zjdl.202003009.
[12] Fu J, Sun Y, Li Y, et al. An investigation of photovoltaic power forecasting in buildings considering shadow effects: Modeling approach and SHAP analysis[J]. Renewable Energy, 2025, 245: 122821. DOI:10.1016/j.renene.2025.122821.
13
Notes: 完整参考文献（沿用原综述，未独立重新核验）：
[1] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 19964—2024 光伏发电站接入电力系统技术规定[S]. 2024-03-15. 国家标准信息公共服务平台：https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=40D8691DFD7EC3CBA423CCBA65D262F3
[2] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 40607—2021 调度侧风电或光伏功率预测系统技术要求[S]. 2021-10-11. https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=A86838E2F9FF5DCE3975125156E89D52
[3] 国家能源局. NB/T 32031—2025 光伏发电功率预测系统功能规范[S]. 2025-09-28发布，2026-03-28实施. 全国标准信息公共服务平台：https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=461E291C9283AB7EE06397BE0A0A7DFF
[4] 中国电工技术学会. T/CES 139—2022 光伏发电功率概率预测技术要求[S]. 2022-09-26发布，2022-09-28实施. https://www.ces.org.cn/res/ces/pdfreader/TCES_139-2022_%E3%80%8A%E5%85%89%E4%BC%8F%E5%8F%91%E7%94%B5%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%A6%82%E7%8E%87%E9%A2%84%E6%B5%8B%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%A6%81%E6%B1%82%E3%80%8Ba.pdf
[5] 国家发展改革委, 工业和信息化部, 国家能源局. 关于开展零碳园区建设的通知: 发改环资〔2025〕910号[Z]. 2025-06-30. https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=20523
[6] 董存, 王铮, 白捷予, 等. 光伏发电功率超短期预测方法综述[J]. 高电压技术, 2023, 49(7): 2938-2951. DOI:10.13336/j.1003-6520.hve.20220974.
[7] 董明, 李晓枫, 杨章, 等. 基于数据驱动的分布式光伏发电功率预测方法研究进展[J]. 电网与清洁能源, 2024, 40(1): 8-17. DOI:10.3969/j.issn.1674-3814.2024.01.002. CNKI记录：https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2024&filename=SXFD202401002
[8] 赖昌伟, 黎静华, 陈博, 等. 光伏发电出力预测技术研究综述[J]. 电工技术学报, 2019, 34(6): 1201-1217. DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.180326.
[9] 魏春晖, 单林森, 胡大栋, 等. 面向需求响应的园区虚拟电厂优化调度策略[J]. 中国电力, 2025, 58(6): 112-121. DOI:10.11930/j.issn.1004-9649.202410059.
[10] 李增伟, 王娅云, 张容福, 等. 基于SE-CNN-BiLSTM与改进Transformer的光伏功率多时间尺度预测方法[J]. 浙江电力, 2026, 45(3): 120-130. DOI:10.19585/j.zjdl.202603011.
[11] 严华江, 章坚民, 胡瑛俊, 等. 考虑空间相关性的分布式光伏发电出力预测及误差评价指标研究[J]. 浙江电力, 2020, 39(3): 54-60. DOI:10.19585/j.zjdl.202003009. 万方记录：https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/zjdl202003009
[12] Fu J, Sun Y, Li Y, et al. An investigation of photovoltaic power forecasting in buildings considering shadow effects: Modeling approach and SHAP analysis[J]. Renewable Energy, 2025, 245: 122821. DOI:10.1016/j.renene.2025.122821.
[13] Mitrentsis G, Lens H. An interpretable probabilistic model for short-term solar power forecasting using natural gradient boosting[J]. Applied Energy, 2022, 309: 118473. DOI:10.1016/j.apenergy.2021.118473.
[14] Tufail S. Explainable AI in solar PV forecasting: A systematic review of models, explainers, and physical drivers[J]. Solar Compass, 2026, 19: 100182. DOI:10.1016/j.solcom.2026.100182.
[15] Yang D, Alessandrini S, Antonanzas J, et al. Verification of deterministic solar forecasts[J]. Solar Energy, 2020, 210: 20-37. DOI:10.1016/j.solener.2020.04.019.
[16] Nguyen T N, Müsgens F. What drives the accuracy of PV output forecasts?[J]. Applied Energy, 2022, 323: 119603. DOI:10.1016/j.apenergy.2022.119603.
[17] Lauret P, Alonso-Suárez R, Amaro e Silva R, et al. The added value of combining solar irradiance data and forecasts: A probabilistic benchmarking exercise[J]. Renewable Energy, 2024, 237: 121574. DOI:10.1016/j.renene.2024.121574.
[18] Polášek T, Čadík M. Predicting photovoltaic power production using high-uncertainty weather forecasts[J]. Applied Energy, 2023, 339: 120989. DOI:10.1016/j.apenergy.2023.120989.
[19] Nouri B, Fabel Y, Blum N, et al. Ramp Rate Metric Suitable for Solar Forecasting[J]. Solar RRL, 2024, 8(24): 2400468. DOI:10.1002/solr.202400468.
[20] Gandhi O, Zhang W, Kumar D S, et al. The value of solar forecasts and the cost of their errors: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2024, 189: 113915. DOI:10.1016/j.rser.2023.113915.
[21] Brown P, Göl M. Bayesian probabilistic photovoltaic power forecasting and stochastic model-predictive control for an agricultural microgrid[J]. Solar Energy, 2026, 304: 114197. DOI:10.1016/j.solener.2025.114197.
[22] Zhang Y, Zhang Y, Dai Z, et al. Rethinking the use of deep learning methods for photovoltaic power forecasting[J]. Nature Communications, 2026. DOI:10.1038/s41467-026-73817-3.
[23] 朱涛, 杨欢红, 肖峰, 等. 基于改进灰狼算法和TCN-QRF的超短期光伏出力概率预测[J]. 浙江电力, 2024, 43(8): 85-93. DOI:10.19585/j.zjdl.202408010.
[24] 蒋建东, 周才期, 常轶哲, 等. 基于时序误差分布分析的光伏功率区间预测[J]. 郑州大学学报(理学版), 2026, 58(3): 86-94. DOI:10.13705/j.issn.1671-6841.2024155.

## Slide 14
需求背景
研究现状
时距与评价
研究空白
研究路线
参考文献与标准（2/2）
[13] Mitrentsis G, Lens H. An interpretable probabilistic model for short-term solar power forecasting using natural gradient boosting[J]. Applied Energy, 2022, 309: 118473. DOI:10.1016/j.apenergy.2021.118473.
[14] Tufail S. Explainable AI in solar PV forecasting: A systematic review of models, explainers, and physical drivers[J]. Solar Compass, 2026, 19: 100182. DOI:10.1016/j.solcom.2026.100182.
[15] Yang D, Alessandrini S, Antonanzas J, et al. Verification of deterministic solar forecasts[J]. Solar Energy, 2020, 210: 20-37. DOI:10.1016/j.solener.2020.04.019.
[16] Nguyen T N, Müsgens F. What drives the accuracy of PV output forecasts?[J]. Applied Energy, 2022, 323: 119603. DOI:10.1016/j.apenergy.2022.119603.
[17] Lauret P, Alonso-Suárez R, Amaro e Silva R, et al. The added value of combining solar irradiance data and forecasts: A probabilistic benchmarking exercise[J]. Renewable Energy, 2024, 237: 121574. DOI:10.1016/j.renene.2024.121574.
[18] Polášek T, Čadík M. Predicting photovoltaic power production using high-uncertainty weather forecasts[J]. Applied Energy, 2023, 339: 120989. DOI:10.1016/j.apenergy.2023.120989.
[19] Nouri B, Fabel Y, Blum N, et al. Ramp Rate Metric Suitable for Solar Forecasting[J]. Solar RRL, 2024, 8(24): 2400468. DOI:10.1002/solr.202400468.
[20] Gandhi O, Zhang W, Kumar D S, et al. The value of solar forecasts and the cost of their errors: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2024, 189: 113915. DOI:10.1016/j.rser.2023.113915.
[21] Brown P, Göl M. Bayesian probabilistic photovoltaic power forecasting and stochastic model-predictive control for an agricultural microgrid[J]. Solar Energy, 2026, 304: 114197. DOI:10.1016/j.solener.2025.114197.
[22] Zhang Y, Zhang Y, Dai Z, et al. Rethinking the use of deep learning methods for photovoltaic power forecasting[J]. Nature Communications, 2026. DOI:10.1038/s41467-026-73817-3.
[23] 朱涛, 杨欢红, 肖峰, 等. 基于改进灰狼算法和TCN-QRF的超短期光伏出力概率预测[J]. 浙江电力, 2024, 43(8): 85-93. DOI:10.19585/j.zjdl.202408010.
[24] 蒋建东, 周才期, 常轶哲, 等. 基于时序误差分布分析的光伏功率区间预测[J]. 郑州大学学报(理学版), 2026, 58(3): 86-94. DOI:10.13705/j.issn.1671-6841.2024155.
14
Notes: 完整参考文献（沿用原综述，未独立重新核验）：
[1] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 19964—2024 光伏发电站接入电力系统技术规定[S]. 2024-03-15. 国家标准信息公共服务平台：https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=40D8691DFD7EC3CBA423CCBA65D262F3
[2] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 40607—2021 调度侧风电或光伏功率预测系统技术要求[S]. 2021-10-11. https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=A86838E2F9FF5DCE3975125156E89D52
[3] 国家能源局. NB/T 32031—2025 光伏发电功率预测系统功能规范[S]. 2025-09-28发布，2026-03-28实施. 全国标准信息公共服务平台：https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=461E291C9283AB7EE06397BE0A0A7DFF
[4] 中国电工技术学会. T/CES 139—2022 光伏发电功率概率预测技术要求[S]. 2022-09-26发布，2022-09-28实施. https://www.ces.org.cn/res/ces/pdfreader/TCES_139-2022_%E3%80%8A%E5%85%89%E4%BC%8F%E5%8F%91%E7%94%B5%E5%8A%9F%E7%8E%87%E6%A6%82%E7%8E%87%E9%A2%84%E6%B5%8B%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%A6%81%E6%B1%82%E3%80%8Ba.pdf
[5] 国家发展改革委, 工业和信息化部, 国家能源局. 关于开展零碳园区建设的通知: 发改环资〔2025〕910号[Z]. 2025-06-30. https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=20523
[6] 董存, 王铮, 白捷予, 等. 光伏发电功率超短期预测方法综述[J]. 高电压技术, 2023, 49(7): 2938-2951. DOI:10.13336/j.1003-6520.hve.20220974.
[7] 董明, 李晓枫, 杨章, 等. 基于数据驱动的分布式光伏发电功率预测方法研究进展[J]. 电网与清洁能源, 2024, 40(1): 8-17. DOI:10.3969/j.issn.1674-3814.2024.01.002. CNKI记录：https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2024&filename=SXFD202401002
[8] 赖昌伟, 黎静华, 陈博, 等. 光伏发电出力预测技术研究综述[J]. 电工技术学报, 2019, 34(6): 1201-1217. DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.180326.
[9] 魏春晖, 单林森, 胡大栋, 等. 面向需求响应的园区虚拟电厂优化调度策略[J]. 中国电力, 2025, 58(6): 112-121. DOI:10.11930/j.issn.1004-9649.202410059.
[10] 李增伟, 王娅云, 张容福, 等. 基于SE-CNN-BiLSTM与改进Transformer的光伏功率多时间尺度预测方法[J]. 浙江电力, 2026, 45(3): 120-130. DOI:10.19585/j.zjdl.202603011.
[11] 严华江, 章坚民, 胡瑛俊, 等. 考虑空间相关性的分布式光伏发电出力预测及误差评价指标研究[J]. 浙江电力, 2020, 39(3): 54-60. DOI:10.19585/j.zjdl.202003009. 万方记录：https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/zjdl202003009
[12] Fu J, Sun Y, Li Y, et al. An investigation of photovoltaic power forecasting in buildings considering shadow effects: Modeling approach and SHAP analysis[J]. Renewable Energy, 2025, 245: 122821. DOI:10.1016/j.renene.2025.122821.
[13] Mitrentsis G, Lens H. An interpretable probabilistic model for short-term solar power forecasting using natural gradient boosting[J]. Applied Energy, 2022, 309: 118473. DOI:10.1016/j.apenergy.2021.118473.
[14] Tufail S. Explainable AI in solar PV forecasting: A systematic review of models, explainers, and physical drivers[J]. Solar Compass, 2026, 19: 100182. DOI:10.1016/j.solcom.2026.100182.
[15] Yang D, Alessandrini S, Antonanzas J, et al. Verification of deterministic solar forecasts[J]. Solar Energy, 2020, 210: 20-37. DOI:10.1016/j.solener.2020.04.019.
[16] Nguyen T N, Müsgens F. What drives the accuracy of PV output forecasts?[J]. Applied Energy, 2022, 323: 119603. DOI:10.1016/j.apenergy.2022.119603.
[17] Lauret P, Alonso-Suárez R, Amaro e Silva R, et al. The added value of combining solar irradiance data and forecasts: A probabilistic benchmarking exercise[J]. Renewable Energy, 2024, 237: 121574. DOI:10.1016/j.renene.2024.121574.
[18] Polášek T, Čadík M. Predicting photovoltaic power production using high-uncertainty weather forecasts[J]. Applied Energy, 2023, 339: 120989. DOI:10.1016/j.apenergy.2023.120989.
[19] Nouri B, Fabel Y, Blum N, et al. Ramp Rate Metric Suitable for Solar Forecasting[J]. Solar RRL, 2024, 8(24): 2400468. DOI:10.1002/solr.202400468.
[20] Gandhi O, Zhang W, Kumar D S, et al. The value of solar forecasts and the cost of their errors: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2024, 189: 113915. DOI:10.1016/j.rser.2023.113915.
[21] Brown P, Göl M. Bayesian probabilistic photovoltaic power forecasting and stochastic model-predictive control for an agricultural microgrid[J]. Solar Energy, 2026, 304: 114197. DOI:10.1016/j.solener.2025.114197.
[22] Zhang Y, Zhang Y, Dai Z, et al. Rethinking the use of deep learning methods for photovoltaic power forecasting[J]. Nature Communications, 2026. DOI:10.1038/s41467-026-73817-3.
[23] 朱涛, 杨欢红, 肖峰, 等. 基于改进灰狼算法和TCN-QRF的超短期光伏出力概率预测[J]. 浙江电力, 2024, 43(8): 85-93. DOI:10.19585/j.zjdl.202408010.
[24] 蒋建东, 周才期, 常轶哲, 等. 基于时序误差分布分析的光伏功率区间预测[J]. 郑州大学学报(理学版), 2026, 58(3): 86-94. DOI:10.13705/j.issn.1671-6841.2024155.

## Slide 15
汇报人：待填写
指导教师：待填写
感谢各位专家老师批评指正
学术汇报 · 文献综述